# Лекция : Измерение сопротивлений

Измерение методом амперметра и вольтметра. Сопротивление какой-либо электрической установки или участка электрической цепи можно определить с помощью амперметра и вольтметра, пользуясь законом Ома. При включении приборов по схеме , а через амперметр проходит не только измеряемый ток Ix, но и ток Iv, протекающий через вольтметр. Поэтому сопротивление

Rx = U / (I – U/Rv)

где Rv — сопротивление вольтметра.

При включении приборов по схеме  вольтметр будет измерять не только падение напряжения Ux на определенном сопротивлении, но и падение напряжения в обмотке амперметра UA = IRА. Поэтому

Rx = U/I – RА

где RА — сопротивление амперметра.

В тех случаях, когда сопротивления приборов неизвестны и, следовательно, не могут быть учтены, нужно при измерении малых сопротивлений пользоваться схемой рис. , а при измерении больших сопротивлений — схемой рис. При этом погрешность измерений, определяемая в первой схеме током Iv, а во второй — падением напряжения UА, будет невелика по сравнению с током Ix и напряжением Ux.

Рисунок 14.1. Измерение активных сопротивлений методом:

а – амперметра ;б - вольтметра

При комнатной температуре наименьшее удельное сопротивление имеют проводники из химически чистых металлов. Удельное сопротивление сплавов имеет большую величину, что позволяет применять их для изготовления резисторов с большим сопротивлением (реостаты, нагревательные элементы, шунты и добавочные сопротивления). В табл. 1 даны значения удельного сопротивления некоторых материалов.

Таблица 1

| Металл или сплавы (состав %) | Удельное сопротивление при 20°С (Ом×мм2/м) |
| --- | --- |
| Серебро | 0,016 |
| Медь | 0,017 |
| Алюминий | 0,028 |
| Железо | 0,093 |
| Константан (58,8% Cu, 40% N, 1,2% Mn) | 0,44-0,52 |
| Нихром | 1,0-1,1 |
| Графит | 8,0 |