УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Как измеряются ток, напряжение, активная, реактивная и полная мощности, единицы измерения.

- Второй закон Кирхгофа, определение, электрическая схема, формулы.

- Задача: Начертить однофазную мостовую схему выпрямителя тока.

Преподаватель              ______________________ (Бушмелев А.А.)

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Сварочный трансформатор, конструктивные особенности УГО, применение.

2. Определить мощность на коллекторе транзистора, если напряжение

Икэ = 25 В, I к = 36 мА.

3. Принцип работы электромагнита, применение.

Преподаватель              ______________________Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя.

2. Устройство и принцип работы приборов магнитоэлектрической системы. Их УГО.

3. Схема генератора постоянного тока со смешанным возбуждением. Где он используется?

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Резонанс напряжения, условия его возникновения.

2. От чего зависит количество теплоты, выделяемое током в проводнике.

Формула, размерность

3. В 3-х фазную сеть с линейным напряжением Ил = 127 В включены лампы накала, соединенные «треугольником». Их потребляемая мощность Р = 3,6 кВт. Мощность каждой лампы Рл = 40 Вт. Определить фазный ток и число ламп.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Группы соединений обмоток 3-х фазного трансформатора.

2. Устройство и применение приборов электродинамической системы. Схема включения ваттметра.

3. Начертить схему генератора постоянного тока с параллельным возбуждением.    Где он используются?

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Классификация электроизмерительных приборов по способу применения.

2. Основные определения и устройство тиристора.

3. Сглаживающие фильтры в схемах выпрямления переменного тока.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Классификация эл. измерительных приборов по роду тока.

- Формулы, размерность и определения напряженности и магнитной индукции.

- Задача: начертить 2-х полупериодную схему выпрямления переменного тока со средней точкой обмотки трансформатора. График до и после выпрямления.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Перечислить параметры электрической цепи постоянного тока и их единицы измерения.

- Устройство и принципы действия однофазного трансформатора.

- Задача. Электронагреватель потребляет напряжение сети 220В, сопротивление нагревателя, если I=13 А.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Первый закон Кирхгофа для электрических цепей.

- Разновидности фильтров в выпрямителях. Определение.

- Двигатель для привода транспортера должен иметь мощность Р = 4.2 кВт. Какова потребляемая мощность, мощность потерь, если КПД двигателя равен 85%.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Принцип получения синусоидальной ЭДС в генераторах. Основные параметры синусоидальной функции.

- Определение магнитной индукции и магнитного потока и их размерность.

- Задача: Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением имеет следующие паспортные данные: И = 220 В, Iном = 160 А, КПД = 86%.                                 Определить потребляемую мощность и мощность потери.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Соединение обмоток генератора «треугольником». Соотношение между , и ,  и .

- Классификация по классу точности и практическое использование данного свойства приборов.

- Задача: Сопротивление R, соединены последовательно. =2 Ом, =6 Ом, R=3 Ом, I=2 А. Определить полное напряжение приложенное к цепи.

Преподаватель              ______________________ БушмелевА.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Перечислить источники питания цепи переменного тока.

- Полевой транзистор, его разновидность, определения и устройство.

- Выбор схем осветительной и силовой нагрузок при включении их в трехфазную сеть.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1. Определение напряженности магнитного поля. Формула и размерность.

2. Классификация приборов по роду измеряемой величины.

3. Задача: Скорость вращения ротора асинхронного двигателя =1440 об/мин. Чему равно скольжение?

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

- Перечислить элементы электрической цепи и дать определение электрической цепи.

- Виды полупроводниковых диодов и система условного обозначения.

- Задача: Три резистора соединены параллельно в 3 ветви. В двух крайних включены ЭДС, =150 В, = 120 В, ==20 Ом, =40 Ом. Определить токи каждой ветви.

Преподаватель              ______________________Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

- Дать определение электрического сопротивления. От чего зависит сопротивление проводника. Размерность.

- Параллельное сопротивление резисторов. Параметры данной схемы.

- Задача: Начертить однофазную мостовую схему выпрямления переменного тока и на графике показать ток до  и после выпрямителя.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

- Элементы электрической цепи.

- Виды диодов и их условное обозначение.

- Определитель мощности коллектора биполярного транзистора, если =25 В, 1К=36 мА.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

- В чем отличие машины постоянного тока от машины переменного тока?

- Источники и приемники переменного тока.

- Категории электропотребителей по степени электронадежности.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

- Назначение, разновидность предохранителей в электрических цепях и их УГО.

- Разновидность тиристоров: динистор, тринистор. Их система обозначения, определение.

- Задача:    Схема подключения люминесцентной лампы. Назначение каждого  элемента ПРА.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

- Соединение обмоток генератора «звездой». Соотношение между Ил и Иф, Iл и Iф.

- Определение мощности электрического тока, формула, размерность.

- Задача:    Определить вращающий момент на валу двигателя при потребляемом напряжении 220 В, номинальном токе 103 А, П2 = 750 об/мин.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

- Определение полупроводниковых приборов, их разновидности и применение.

- КПД генератора постоянного тока, формула. Перечислить потери ГПТ.

- Определить вращающий момент  на валу двигателя, если при напряжении U = 220 В, потребляемый ток I = 103 А, КПД = 0,8, а частота вращения п = 750 об/мин.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

- Формула, определение и единица измерения магнитного потока.

- Устройство и принцип работы однофазного счетчика. Его схема подключения.

- Задача:    Сопротивление R; XL; XC соединены последовательно. XL = 2 Ом; XC = 4 Ом; R = 3 Ом; I = 2 А. Определить полное напряжение цепи.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

- Определение потери напряжения в линии. От чего она зависит.

- Перечислить величины, характеризующие магнитное поле. Их размерность.

- Соединения потребителей «треугольником». Соотношения между фазными и линейными величинами.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

- Классификация электроизмерительных приборов по способу применения и роду измеряемой величины.

- Устройство и применение асинхронного двигателя с фазным ротором.

- Определить ЭДС двигателя тока, если Rя – 0.2 Ом, IЯ = 10 A, UС = 220 В.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

- Последовательное и смешанное соединение резисторов.

- Основные определения и устройство биполярного транзистора.

- Трехфазная система электрических цепей, ее преимущества перед однофазной системой. Схемы соединения трехфазной цепи.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

- Соединение обмоток генератора «звездой». Соотношение между Ил и Иф, Iл и  Iф.

- Устройство и назначение элементов электронно-лучевой трубки.

- Назвать способы изменения частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя. Формула скольжения.

Преподаватель              ______________________Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

- Второй закон Кирхгофа для электронной цепи.

- Влияние температуры и частоты на полупроводниковые приборы.

- Начертите однофазную мостовую схему, на графике показать ток до и после выпрямления.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

- Устройство и принцип работы приборов электромагнитной системы.

- Основные определения и устройство полевого транзистора.

- Задача: У двухполюсного асинхронного двигателя частота        вращения ротора n=1440 об/мл. Частота тока сети 50 Гц. Определить скольжение этого двигателя.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

- Последовательное и смешанное соединение резисторов.

- Основные определения и устройство биполярного транзистора.

- Задача: Трехфазная система электрических цепей, ее преимущества перед однофазной системой. Схема соединений трехфазной цепи.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

1.Технология изготовления интегральных микросхем и их активные    и пассивные элементы.

2. Устройство и принципы действия однофазного трансформатора.

3. Задача: Цепь с последовательно соединенным   сопротивлениямиR1 =6Ом, R2 =8Ом, XL =8Ом. Определить напряжение, приложенное к сопротивлению XL и полное сопротивление цепи, если IL=2A.

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Зав.учебной частью

____________ Ю.А. Клабукова

«___»_______ 20__ г.

КОГПОБУ «НТМСХ»

ЦМК:

Дисциплина: «Электротехника и электронная техника»

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

- Закон Ома для участка цепей.

- Дать определения входной и выходной характеристик  биполярного транзистора. Перечислить какие параметры  определяются по этим характеристикам.

- Задача: Цель состоит из параллельно включенных  R1=4 Ом и XL2=2 Ом, I2=2 А. Определить ток в первой ветви I1-?

Преподаватель              ______________________ Бушмелев А.А.

(подпись)

председатель ЦМК 	______________

(подпись)

«____»________20__ г.